## Slide 1: Taller Arduino: la placa mágica

## Slide 2: Las tres incógnitas de Arduino
¿Qué es Arduino?
¿Por qué?
¿Cómo funciona?

## Slide 3: ¿Que es Arduino?
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos interactivos, automatización, pequeños proyectos domésticos o robótica.

## Slide 4: ¿Por qué Arduino?
Coste.
  Precio de mercado muy bajo.
Disponibilidad.
  Ebay, Amazon, DealeXtreme etc..
Flexibilidad.
  Versiones desde muy sencillas a complejas.
Infomación.
Documentación en la web a nivel mundial

## Slide 5: ¿Cómo Funciona?
Como pasa con la mayoría de las placas microcontroladoras las funciones de Arduino pueden resumirse en tres. En primera instancia, tenemos una interfaz de entrada, seguido del microprocesador (Atmel en su caso) y los perifericos de salida. Todo ello con su lenguaje de programación basado en C++ compilado desde el IDE propio de Arduino.

## Slide 6: Esquema

## Slide 7: Versiones de Arduinos

## Slide 8: Periféricos

## Slide 9: Accesorios

## Slide 12: Entorno de programación IDE Arduino
sketch = programa
compile = verificar
upload = cargar programa en la placa
pin = zócalo conexión
serial = visualizar en PC

## Slide 23
Estructura

## Slide 24
Uso básico

## Slide 25
Serial monitor

## Slide 26: Blink
Nuestro primer programa será hacer parpadear el led (bombillita) integrado que lleva Arduino u otro led conectado a un pin (13) digital a través de una resistencia.
Este es el esquema a usar:

## Slide 27
Pasos a seguir:
Abrir la aplicación Arduino
Seleccionar Placa a utilizar
Seleccionar Puerto usado por la placa
Escribir programa (Código)
Subir programa

## Slide 28: Seleccionar la placa

## Slide 29: Seleccionar Puerto

## Slide 30: El Código
Estructura de un programa:
void setup() //Primera Parte
{
// inicializar objetos
}
void loop() //Segunda Parte
{
// ejecutar programa indefinidamente
}

## Slide 31: setup()
La función setup() se invoca una sola vez cuando el
programa empieza. Se utiliza para inicializar los modos de
trabajo de los pins, o el puerto serie. Debe ser incluido en
un programa aunque no haya declaración que ejecutar.
Así mismo se puede utilizar para establecer el estado
inicial de las salidas de la placa.
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); // configura el 'pin' como salida
digitalWrite(13, HIGH); // pone el ‘pin’ en estado HIGH
}

## Slide 32: loop()
Después de llamar a setup(), la función loop() hace
precisamente lo que sugiere su nombre, se ejecuta de
forma cíclica, lo que posibilita que el programa esté
respondiendo continuamente ante los eventos que se
produzcan en la placa.
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // pone en uno (on, 5v) el 'pin'
delay(1000); // espera un segundo (1000 ms)
digitalWrite(13, LOW); // pone en cero (off, 0v.) el 'pin'
delay(1000); // espera un segundo (1000 ms)
}

## Slide 33: Subir el programa
Cargar el programa pulsando el botón “subir”. El programa se compilará y luego se verá parpadeando los leds Tx y Rx de Arduino, indicando que se está cargando el fichero binario (.hex) en Arduino. Cuando aparezca el mensaje “subido” habremos acabado.
Unos segundos después veremos el LED parpadeando.

## Slide 34: Ejercicios
Ejercicio 1: Blink
Ejercicio 2: PulsadorDig
Ejercicio 3: PulsadorDigSerial
Ejercicio 4: LDR-Puls
Ejercicio 5: Servo
Ejercicio 6: ServoPot
Ejercicio 7: Rele-Puls

## Slide 35: Ejercicios (cont)
Ejercicio 8: Rele-LDR
Ejercicio 9: Bluetooth
Ejercicio 10: Infrarrojo
Ejercicio 11: RF-433 mhz
Ejercicio 12: Wifi-Led-Webserver
Ejercicio 13: Wifi-Led-WebserverAP
Ejercicio 14: Wifi-ADC-WebserverAP

## Slide 36: A partir de aquí………
……. Imaginación